## Slide 1: 异构多核并行处理架构
网络转发
应用识别
审计
爬虫识别
转发进程
转发核
管理核
用户管理进程
日志管理
进程
本地管理
进程
优先级最高
CPU
CPU划分为转发核和管理核，转发核绑定转发进程，管理核绑定管理进程，最大程度上保证了转发进程的稳定性和可靠性
转发进程单独绑定转发核，根据机型如果存在多个转发核，转发进程采用多线程的方式进行1对1的绑定，线程间采用无锁处理，使得性能最大化
管理进程均绑到管理核，为用户管理进程分配调度最高优先级，优先保证用户进程的资源使用

## Slide 2: 系统可靠性设计
系统可靠性设计
系统watchdog ：当系统调度出现问题时，系统watchdog会触发系统重启，系统重启过程中
硬件bypass会接管网卡，最大程度保障网络的连通性。
进程watchdog ：当某个进程出现问题时，进程watchdog会快速重启”问题”进程进行恢复。
如果转发进程出现问题，在转发进程重启过程中，硬件bypass会接管网卡，
最大程度保障网络的连通性。
CPU资源保护 ：当转发CPU达到90%以上时，转发进程会触发功能泄洪来降低CPU的消耗
并记录系统告警日志，最大程度保障网络的连通性。
内存资源保护 ：转发进程和管理进程的内存严格隔离，转发进程中所有功能模块的内存采用
预分配的方式并按照功能模块粒度进行隔离，最大程度上保证了转发进程的
稳定性和可靠性。
连接并发保护 ：转发进程中的并发连接达到系统上线时，对于无法建立连接的流量转发进程
采用包转发的方式进行处理并记录系统告警日志，最大程度上保障网络的连
通性。